## Slide 1: ELEKTROENERGETSKI SUSTAV
Tehnička kultura, 8. razred

## Slide 2: Elektroenergetika je grana elektrotehnike koja se bavi:
Proizvodnjom električne energije u elektranama
Prijenosom električne energije dalekovodima
Raspodjelom električne energije po kućanstvima spajanjem na električni priključak
Potrošnjom električne energije električnim trošilima

## Slide 3
Elektrane
Generator – stroj koji proizvodi električnu energiju koristeći pojavu elektromagnetske indukcije
Glavni dijelovi generatora:
1. _____
2. _____
ROTOR SE MORA OKRETATI!!!
Okreće ga ___________
TURBINA.
Turbinu okreće:
rotor
stator
voda - hidroelektrane (HE)
para - termoelektrane (TE)
Postoje i elektrane:
vjetroelektrane
solarne elektrane
druge elektrane

## Slide 4
Hidroelektrane - HE
Postrojenja u kojima se potencijalna energija vode pretvara u električnu energiju.
Postoje protočne (rijeka svojim tokom okreće turbinu) i akumulacijske HE (na slici).
Akumulacijsko jezero
Dalekovod
Transformator
Generator
Turbina
Rijeka se pregradi branom, ispred koje nastaje akumulacijsko jezero.
Voda iz jezera tlačnim vodom dolazi na turbinu i okreće je.
Turbina preko vratila okreće rotor generatora, pa generator proizvodi električnu energiju.
Električna energija se transformira na visoki napon i dalekovodima odvodi do potrošača.
Potencijalna energija
Kinetička energija
Mehanička energija
Električna energija

## Slide 5
Termoelektrane - TE
Turbinu okreće vodena para. Voda se zagrijava neobnovljivim izvorima energije.
a) Klasična termoelektrana
Voda u kotlu se zagrijava pomoću klasičnih goriva, koje izgara u ložištu:
ugljen
nafta
plin
Veliki zagađivači, naročito ugljen!!
Dalekovod
Transformator
Turbina
Ložište
Kotao
Generator
Crpka
Kondenzator
Para okreće turbinu, a turbina rotor generatora.
Para se u kondenzatoru hladi, pretvara u vodu, te se crpkom vraća natrag u kotao.
b) Nuklearna elektrana - NE
Za zagrijavanje vode koristi nuklearno gorivo - Uran 235
Cijepanjem jezgri urana u nuklearnom reaktoru stvara se toplina potrebna za zagrijavanje vode u kotlu. Tijekom rada ne zagađuje.
+
+
+
+
+
+
Toplina
Zračenje
+
Štetno!
Problem: Skladištenje nuklearnog otpada

## Slide 6: Vjetroelektrane - više vjetroagregata na 1 mjestu - na vrhu stupa vjetroagregata je vjetroturbina s 3 lopatice i vjetrogenerator. - vjetroturbina okreće rotor generatora.
Prednost:
- Ne zagađuje
Nedostatci:
- Skupa izgradnja
- Nestalan izvor energije
(nema uvijek vjetra)
Solarne elektrane
Električna energija
Jedina elektrana u kojoj se dobiva istosmjerna struja – oznaka DC)
Svjetlosna energija
Pada na solarne panele sastavljene od fotonaponskih ćelija
Energija vode, vjetra i sunca spadaju u obnovljive izvore energije.

## Slide 7
Prijenos električne energije
110 kV
220 kV
380 kV
Split
RTS
Šibenik
35 kV
35 kV
TS
10 kV
Primošten
Rogoznica
LTS
Lokalna
Trafo
Stanica
Faza 1
Faza 2
0-vodič
Faza 3
230V
400V
230 V / 400 V
Napon gradske mreže:
Jednofazni / Trofazni
Fazni / Linijski
nadzemno
podzemno
8 kV
generator
110 kV
transformator
10 kV
Postupno smanjivanje napona:
Na dalekovodima vladaju VISOKI NAPONI da se smanje gubitci pri prijenosu!!
TRANSFORMATOR:
Stroj za povećanje i smanjenje električnog napona
Napon gradske mreže od 230 V, odnosno 400 V je izmjenični napon (oznaka AC), frekvencije 50 Hz.

## Slide 8: Uže dalekovoda
Zašto uže nije samo od aluminija?
Zašto uže nije samo od čelika?
... jer bi se rasteglo, pogotovo ljeti!
… jer lošije vodi struju, pa bi nastali veći gubici!
1)
2)
aluminij
dobro vodi struju
lagan je
čelik
daje užetu čvrstoću
ALU-ČEL uže