## Slide 1: Mehanička osnova robota
Geometrija robota

## Slide 2
Kinematički par:
dva dijela robota povezana zglobom
Kinematički lanac:
niz kinematičkih parova (mehanizam robota)
Stupanj slobode:
broj mogućih gibanja dijelova robota
Gibanja dijelova robota:
rotacija i translacija
rotacija
rotacija
translacija
rotacija
rotacija
rotacija
rotacija

## Slide 3
Radni prostor robota Prostor u kojem se može gibati prihvatnica robota
x
z
y
C
E
D
F
G
H
A
B
Model robota s 3 stupnja slobode:
3 translacije
Radni prostor je kvadar!
Model robota s 4 stupnja slobode:
2 translacije i 2 rotacije
Radni prostor je šuplji valjak!

## Slide 4
Prijenos gibanja
Kod robota se najčešće koristi pogon elektromotorom.
S njega se gibanje prenosi na ostale dijelove robota raznim prijenosnim mehanizmima:
zupčani prijenos
remenski prijenos
lančani prijenos
tarni prijenos
pužni prijenos
prijenos zubnom letvom
elektromotori

## Slide 5
1
2
3
4
1-pogonski kotač
2,3,..-gonjeni kotači
Brzina okretanja kotača
ovisi o njegovoj veličini.
2 cm
1 cm
6 cm
3 cm
20 o/min
60 o/min
120 o/min
40 o/min
Manji kotač se okreće BRŽE onoliko puta koliko je puta manji!!

## Slide 6
Zupčani prijenos
Remenski prijenos
remenice
remen
Remenice se okreću zbog sile trenja između remenice i remena

## Slide 7
Lančani prijenos
Tarni prijenos
lanac
lančanici
tarenice
Tarenice se okreću zbog sile trenja između njih

## Slide 8
Pužni prijenos
Pužno kolo
Pužni vijak
Za 1 okretaj pužnog vijka pužno kolo se zakrene samo za 1 zubac, pa se ovaj prijenos koristi za znatno smanjenje broja okretaja!!
Prijenos zubnom letvom
Koristimo kada želimo rotaciju (zupčanika) pretvoriti u translaciju (zubne letve)!!
Vježba:
Odredi broj okretaja pužnog kola (oker boje) ako se pogonski zupčanik (svijetloplavi) okreće 100 o/min!