## Slide 1: Pogoni robota
Elektromagnetni pogon
Elektromotorni pogon
Hidraulični pogon
Pneumatski pogon

## Slide 2: Elektromagnetni pogon
Za pokretanje prstiju prihvatnice
Elektromagnet = zavojnica kojom teče struja + željezna jezgra
Jezgra se pomiče u zavojnici ovisno o smjeru i jakosti struje
+ -
Otvara/Zatvara prste prihvatnice

## Slide 3: Elektromotorni pogon
Elektromotor = rotor + stator
Rotor se okreće →
Za rotacijsko gibanje dijelova robota
Uglavnom se koriste istosmjerni elektromotori
Napajaju se iz:
a) Baterije b) Adaptera
Promjena smjera okretanja →
promjenom polova
Povećanje (smanjenje) brzine →
povećanjem (smanjenjem) napona
Koriste se koračni elektromotori: 1 okretaj rotora podijeljen je u 240 koraka, što znači da se rotor može precizno zakretati za 360o/240=1,5o.
Koračni EM imaju kontrolni elektronički modul, iz dva dijela:
- čip koji prima informacije (naredbe) iz računala
- energetski dio koji regulira napon i struju za EM

## Slide 4
Linearni pogon - Translacija
Hidraulični i pneumatski pogon
KORISTE:
Specijalno ulje
Zrak
Ulje (tekućina) je NESTLAČIVO pa se hidraulični pogon koristi za velike snage i precizne pokrete
Zrak se dade STLAČITI →
Manje snage i manja preciznost
cilindar
klip
klip
Kružni pogon - Rotacija
cilindar

## Slide 5
Model robota s linearnim pogonom (hidrauličnim ili pneumatskim)